Załącznik nr 5 do SIWZ

spr. nr 94/BŁiI/17AK/PMP

Szczegółowy techniczny opis oferowanego urządzenia.

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | Przekątna wyświetlacza od 4,7" do 6" | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W2 | Ekran zapewniający wysoką czytelność w słońcu tzw. Sunlight Readable Display oraz poprawną pracę w przypadku kropli wody (deszczu) na wyświetlaczu | Wymagany | Ma umożliwić pracę w trudnych warunkach, również w trakcie deszczu - krople padające na wyświetlacz nie mogą powodować żadnych niepożądanych działań |  |
|  | W3 | Wyświetlacz minimum 500NITs (CD/m2) | Wymagany | Maksymalna możliwa do ustawienia jasność wyświetlacza | ………. (należy podać parametr) |
|  | W4 | Automatyczna regulacja jasności | Wymagany | Realizowana przez wbudowany czujnik światła | (posiada / nie posiada) |
|  | W5 | Antyrefleksyjność | Wymagany | Antyrefleksyjna szyba ochronna lub powłoka - nie może być realizowana poprzez folie | (posiada / nie posiada) |
|  | W6 | Warstwa oleofobowa | Pożądany | Pozwoli na poprawę czytelności wyświetlacza - uniknie się niepożądanych śladów z palców | (posiada / nie posiada) |
|  | W7 | Wzmacniany ekran - szkło utwardzone | Wymagany | Zapobiegnie uszkodzeniom, zarysowaniom | (posiada / nie posiada) |
|  | W8 | Wyświetlacz pojemnościowy | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W9 | Rozdzielczość minimalna w pionie 1024 Rozdzielczość minimalna w poziomie 720 | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W10 | Wyświetlacz o minimum 5-puktowym dotyku | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W11 | Wyświetlacz 16 mln kolorów | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W12 | Obsługa – palce, rysik | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W13 | Podświetlenie LED | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W14 | Rotacja ekranu automatyczna (0st, 90st, 270st) | Wymagany | Realizowana przy pomocy wbudowanych sensorów, oferowana przez system operacyjny | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W15 | Akumulator umożliwiający jego szybką wymianę w trakcie służby (mocowanie akumulatora i pokrywy (jeśli zastosowano) niewymagające stosowania narzędzi w celu wymiany akumulatora) | Wymagany | Ze względu na wykorzystanie urządzeń w trybie 24/7, wymiana akumulatora musi być możliwa do przeprowadzenia przez funkcjonariusza w trakcie jego służby - np. na ulicy, bez dostępu do narzędzi | (posiada / nie posiada) |
|  | W16 | Akumulator umożliwiający pracę minimum 12 godzin na jednym akumulatorze przy założeniu: - włączony ekran przez 2h przy jasności 500NIT's - włączony GPS - włączona transmisja danych - min. GPRS (urządzenie będzie wysyłać pakiety danych co minimum 15 sekund) - 50 odczytów danych z dokumentów za pomocą wbudowanego czytnika imagera - temp. otoczenia +20 st. C | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W17 | Akumulator o mocy nie mniejszej niż 15Wh | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W18 | Akumulator – 2 szt w komplecie | Wymagany | Jeden w urządzeniu i jeden zapasowy. | (posiada / nie posiada) |
|  | W19 | Akumulatory litowo-jonowe lub litowo-polimerowe | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W20 | Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeładowaniem akumulatora | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W21 | Czas ładowania w stacji dokującej nabiurkowej do 100% max. 6 godzin | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W22 | Szybkie ładowanie w stacji dokującej nabiurkowej: 50% w 1,5 godziny | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączność | W23 | Wbudowany odbiornik GPS | Wymagany | Wykorzystanie obu poprawi korzystanie z pozycjonowania - do dyspozycji będzie dwa razy więcej satelitów. Dzięki temu sygnał można łapać także w takich miejscach, jak miejskie "kaniony", które odcinają sygnał z satelitów znajdujących się nisko nad horyzontem. GLONASS w połączeniu z GPS o około 1/3 poprawia dostępność satelitów potrzebnych do określenia pozycji. Znacznie skraca się również czas zimnego i gorącego startu (określenie pozycji) po włączeniu. Zastosowanie jednocześnie obu systemów pozwoli na szybszą i dokładniejszą lokalizację patroli na mapie UMM. | (posiada / nie posiada) |
|  | W24 | Wbudowany odbiornik GLONASS | Pożądany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W25 | Wbudowany moduł Bluetooth min. 4.0 | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W26 | GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W27 | Możliwość wyboru danego standardu transmisji, tj. np. możliwość ustawienia wyłącznie transmisji GPRS | Pożądany | Umożliwi np. taką konfigurację urządzeń, aby transmisja odbywała się np. wyłącznie w standardzie GPRS | (posiada / nie posiada) |
|  | W28 | Wbudowany czytnik kart RFID, komunikacja na częstotliwości 13,56 MHz, wspierane standardy: ISO/IEC 14443-4 Typ A & B, MIFARE (Classic 1K and 4K, DESFire, MIFARE Plus), NFC forum (tag type 1, 2, 3, 4) | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W29 | Minimalna wielkość pamięci RAM - 2GB | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W30 | Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej (na dane i system) - 32GB | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W31 | Urządzenie nie może być wyposażone w dysk typu HDD | Wymagany | Wymagany jest dysk SSD/pamięć stała/eMMC | ………. (należy podać parametr) |
|  | W32 | Slot kart miniSIM lub mikroSIM | Wymagany | miniSIM (IEC 7810:2003, ID-000, wymiary w mm 25x15x0,76), mikroSIM (ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC, wymiary w mm 15x12x0,76) | (posiada / nie posiada) |
|  | W33 | Wbudowany głośnik mono lub stereofoniczny o głośności maksymalnej min. 80 db | Wymagany | Przy maksymalnej głośności jakość odtwarzanego materiału audio musi być wyraźna, poprawna. | ………. (należy podać parametr) |
|  | W34 | Urządzenie wyposażone we wbudowany jeden lub więcej mikrofonów | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W35 | Slot kart microSD | Wymagany | Dostęp do karty z zewnątrz obudowy lub pod baterią/klapką baterii - karta będzie zmieniana sporadycznie | (posiada / nie posiada) |
|  | W36 | Obsługa kart microSD o pojemności min. do 64GB | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W37 | Funkcjonalność hosta (OTG On-The-Go) dla wbudowanego w urządzenie portu USB lub microUSB. | Pożądany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W38 | ww. funkcjonalność portu z funkcją hosta (OTG) nie wymagająca dodatkowego zasilania | Pożądany | Oczekiwane rozwiązanie pozwoli np. na podłączenie dodatkowych urządzeń (np. dysk, kamera) i ich zasilenie z portu USB urządzenia | (posiada / nie posiada) |
|  | W39 | Wbudowana kamera tylna min. 8 Mpix, wyposażona w lampę doświetlającą LED | Wymagany | Podgląd z kamery na ekranie urządzenia musi być dostępny na co najmniej 80% wyświetlacza. Nie jest dopuszczalne, aby podgląd był możliwy wyłącznie w małym oknie. | ………. (należy podać parametr) |
|  | W40 | Wbudowana kamera tylna min. 13 Mpix, wyposażona w lampę doświetlającą LED | Pożądany | Podgląd z kamery na ekranie urządzenia musi być dostępny na co najmniej 80% wyświetlacza. Nie jest dopuszczalne, aby podgląd był możliwy wyłącznie w małym oknie. | ………. (należy podać parametr) |
|  | W41 | Wielokolorowa dioda LED na froncie urządzenia z możliwością jej programowania - Wykonawca dostarczy niezbędne API. Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym za pomocą diody LED będzie można uzyskać minimum 3 różne kolory. | Pożądany | Umożliwi wykorzystanie jej jako elementu informacyjnego o statusie połączenia w dedykowanej aplikacji Policji lub informacji o komunikatach przychodzących w dedykowanej aplikacji Policji | ………. (należy podać parametr) |
|  |  | W przypadku braku możliwości dostawy urządzeń wyposażonych we wbudowaną diodę LED lub zestaw diod LED na froncie urządzenia, Wykonawca dostarczy API umożliwiające wykorzystanie lampy LED doświetlającej kamerę tylną i zaprogamowanie co najmniej 3 trybów sygnalizacji poprzez odpowiednią modulację błysków | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W42 | Szyfrowanie przestrzeni na dane realizowane sprzętowo (poprzez wbudowany moduł kryptograficzny) | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W43 | Procesor z funkcjonalności skalowania częstotliwości jego pracy, dostosowujący wydajność do aplikacji i obciążenia w celu zwiększenia wydajności i energooszczędności, wielozadaniowy, zapewniający długi czas pracy na baterii. | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W44 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych tzw. Imager 1D/2D/MRZ umożliwiający odczyt kodów z dokumentów obowiązujących na terenie RP tj.: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport, karta pobytu, wizy, paszport). Odczyt musi być możliwy dla dokumentów w okładkach, w szczególności dowód rejestracyjny. Producent dostarczy niezbędne API dla zaimplementowania funkcjonalności czytnika w aplikacji policyjnej. Dodatkowo Wykonawca dostarczy bibliotekę umożliwiającą odczyt - odkodowanie danych z kodu AZTEC znajdującego się w dowodach rejestracyjnych. Licencja nieograniczona czasowo, do zastosowania na wszystkich dostarczonych urządzeniach, wyłącznie do zastosowania w Policji | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W45 | Dodatkowo pożądana funkcjonalność ww. czytnika umożliwiająca odczyt tablic rejestracyjnych lub/oraz numerów rejestracyjnych z naklejki znajdującej się za przednią szybą | Pożądany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W46 | Dodatkowa funkcjonalność czytnika i jego oprogramowania umożliwiająca odczyt dwukrotny tego samego nr rejestracyjnego (z tablicy lub/oraz naklejki), jego automatyczne porównanie i dopiero gdy oba odczyty będą jednakowe, zapis (przechowanie) odczytu w pamięci | Pożądany | Pozwoli to w jeszcze większym stopniu na zautomatyzowanie pracy funkcjonariuszy poprzez wyeliminowanie konieczności wzrokowej weryfikacji poprawności odczytu | (posiada / nie posiada) |
|  | W47 | Możliwość wykonywania połączeń głosowych w sieci GSM | Wymagana |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry zewnętrzne | W48 | Fizyczne przyciski regulacji głośności i blokowania urządzenia | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W49 | Dodatkowy programowalny przycisk na obudowie - wykonawca dostarczy niezbędne API | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W50 | Dodatkowy, drugi programowalny przycisk na obudowie - wykonawca dostarczy niezbędne API | Pożądany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W51 | Łącze komunikacyjno-ładujące urządzenia musi być stykowe, tzw. płytka kontaktowa | Wymagany | Pozwoli to uniknąć ich uszkodzeń (celowych i przypadkowych) podczas wielokrotnego montażu w stacjach dokujących, intensywnego użytkowania w różnych warunkach | (posiada / nie posiada) |
|  | W52 | Wymiary zewnętrzne max. 166x90x31 (mm) | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W53 | Obudowa w kolorze czarny/szary/grafitowy/granatowy i ich odcienie | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W54 | Trwałe oznakowanie na obudowie - logo "POLICJA" - wzór zgodny z księgą znaku - na froncie urządzenia, poza obszarem ekranu | Pożądany | Szczegóły dot. wielkości oraz umiejscowienia logo, zostaną ustalone na spotkaniu. | (posiada / nie posiada) |
|  | W55 | Konstrukcja bez wentylatorów | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W56 | Rysik z trwałą końcówką, nie wymagający zasilania, mocowany do urządzenia za pomocą trwałej linki/ tasiemki/ gumki zabezpieczającej przed zgubieniem. . | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W57 | 3 rysiki w komplecie wraz z trwałymi linkami/ tasiemkami/gumkami umożliwiającymi jego przymocowanie do urządzenia/handstrapu | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W58 | Handstrap dwupunktowy, o regulowanej długości niewymagający demontażu przy podłączaniu urządzenia do ładowarki w pojeździe/stacji dokującej biurkowej lub standardowej ładowarki USB oraz umożliwiający bezproblemowe korzystanie z portów urządzenia, oraz umożliwiający mocowanie i przechowywanie rysika w handstrapie (np. wsuwka - miejsce na rysik) | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W59 | Powyższy handstrap wyposażony w klips do mocowania do paska spodni | Pożądany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W60 | Interfejs slotu komunikacyjnego musi mieć funkcjonalność: - ładowania, - USB, LAN - realizowanego przez porty wbudowane w stację dokującą | Wymagany | Złącze sieciowe ethernet wymagane dla zdalnego zarządzania terminalami za pomocą dostarczonego systemu MDM, w celu np. zarządzania ustawieniami, aktualizacjami, zgromadzonymi danymi. | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki pracy | W61 | Odporność na wodę i kurz - min. norma IP65 | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W62 | Urządzenie musi spełniać normy wytrzymałościowej MIL-STD-810G, w zakresie odporności na: wysoką temperaturę, niską temperaturę, zmiany temperatur - szok temperaturowy, wilgotność powietrza, wibracje, upadek - dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy dostarczyć na etapie realizacji umowy, dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wydane na podstawie badań przeprowadzonych wg analogicznej do MIL-STD 810G metodyki badawczej. | Wymagany | Urządzenia muszą być przystosowane do pracy w trudnych warunkach, narażone na upadek, uderzenie czy wibracje. Naroża ogumowane dla zabezpieczenia przy upadku. Matryce oparte na wytrzymałych materiałach odpornych na uderzenie i stłuczenie. Wszystkie elementy zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu podczas wibracji. |  |
|  | W63 | Wysokie temperatury pracy, przechowywania i gotowości do pracy | Wymagany | Urządzenie będzie wykorzystywane przez cały rok, w zmiennych warunkach pogodowych. Urządzenia, szczególnie w przypadku interwencji są pozostawiane w pojazdach nieklimatyzowanych. Zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 501.5 Procedur I, Procedure II, Procedure III | (posiada / nie posiada) |
|  | W64 | Niskie temperatury pracy, przechowywania, obsługi |  | Urządzenie będzie wykorzystywane przez cały rok, w zmiennych warunkach pogodowych. Urządzenia, szczególnie w przypadku interwencji są pozostawiane w pojazdach nieogrzewanych. Urządzenia wykorzystywane przez patrole piesze narażone są na niskie temperatury. Zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 502.5 Procedur I, Procedure II | (posiada / nie posiada) |
|  | W65 | Wilgotność |  | Zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 507.5 Procedur II | (posiada / nie posiada) |
|  | W66 | Odporność na uderzenia | Wymagany | Zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 516.6 Procedur I |  |
|  | W67 | Odporność na wibracje i wstrząsy | Wymagany | Urządzenie będzie używane m.in. w pojeździe. Zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 514.6 Procedur I | (posiada / nie posiada) |
|  | W68 | Odporność na szok temperaturowy | Wymagany | Urządzenie z ogrzewanego pojazdu będzie wielokrotnie wynoszone na mróz, bądź z mrozu będzie zabierane do ogrzewanego pomieszczenia/pojazdu zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 503.5 Procedur I | (posiada / nie posiada) |
|  | W69 | Urządzenie musi spełniać normy wytrzymałościowe w zakresie odporności na upadek z wysokości co najmniej 1,2 m. | Wymagany | Urządzenia podczas np. pościgów mogą wypaść funkcjonariuszom. W trakcie pracy, podejmowania czynności urządzenia mogą zostać wytrącone z rąk funkcjonariusza. Odporność nie może być osiągnięta za pomocą dodatkowych etui, pokrowców, obudów. Zgodnie z normą MIL-STD 810G Method 516.6 Procedure IV. | (posiada / nie posiada) ………. (należy podać parametr) |  |
|  | W70 | Waga urządzenia – poniżej 450gram | Wymagany |  | ………. (należy podać parametr) |
|  | W71 | Gwarancja na urządzenie, stacje dokujące, ładowarki, kable, minimum 3 lata | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W72 | Gwarancja na urządzenie, stacje dokujące, ładowarki 4 lata | Pożądany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W73 | Gwarancja na urządzenie, stacje dokujące, ładowarki 5 lat | Pożądany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W74 | Gwarancja na akumulatory minimum 1 rok | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W75 | Gwarancja możliwości napraw urządzeń (dostępności części) co najmniej w okresie 5 lat od daty dostawy urządzeń do siedziby Zamawiającego | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W76 | W okresie trwania gwarancji, awaryjność na poziomie nie wyższym niż 3% rocznie w latach 1-3, oraz nie wyższym niż 4% w 4 roku gwarancji, nie wyższym niż 5% w 5 roku gwarancji | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W77 | Dopuszczalna wartość SAR średnio dla całego ciała, zapewniająca dostateczny margines bezpieczeństwa dla ekspozycji zawodowej (w miejscu pracy): 0,4W/kg | Wymagany | Zgodna z obowiązującymi przepisami | (posiada / nie posiada) |
|  | W78 | Dopuszczalna wartość SAR lokalnie: 2W/kg dla 10 g tkanki | Wymagany | Zgodna z obowiązującymi przepisami | (posiada / nie posiada) |
|  | W79 | Spełnienie wymagań określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W80 | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W81 | Kraj lub obszar geograficzny na którym będą wykorzystywane urządzenia: POLSKA | Wymagany | Urządzenie musi być zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami | (posiada / nie posiada) |
|  | W82 | Serwis przedmiotu umowy będzie realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu. Koszt odbioru/dostawy do serwisu obciąża Wykonawcę. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W83 | Linia serwisowa telefoniczna w języku polskim, realizowana na terenie kraju, numer krajowy oraz fax. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W84 | Czas naprawy urządzenia w serwisie (od dnia zgłoszenia urządzenia do serwisu, do dnia powrotu urządzenia do jednostki) max. 6 dni roboczych | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W85 | Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w wymaganym czasie, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowe urządzenie o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie. |  |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W86 | W okresie trwania gwarancji uszkodzone, urwane zaślepki, klapki będą wymieniane bezpłatnie w ramach gwarancji na nowe | Wymagany | Ich brak wpływałby na niespełnienie norm IP. Wymiany zaślepek, klapek nie będą wliczane na poczet szacowania poziomu awaryjności urządzeń. | (posiada / nie posiada) |
|  | W87 | Dołączona instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Wymagany | Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacje dokujące i ładujące | W88 | Wykonawca dostarczy 1 ładowarkę samochodową i 1 ładowarkę sieciową (podłączane do urządzenia poprzez łącze USB lub dedykowane łącze zasilające) do każdego urządzenia. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W89 | Ładowarka samochodowa, wyposażona w giętki, spiralny przewód podłączana do gniazda zapalniczki | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W90 | Ładowarka samochodowa lub urządzenie musi chronić urządzenie przed przepięciami występującymi w instalacjach samochodowych, stabilizująca prąd oraz napięcie ładowania | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W91 | Wykonawca dostarczy stacje komunikacyjno-ładujące nabiurkowe 230V umożliwiające jednoczesne ładowanie 4 urządzeń i 4 dodatkowych akumulatorów, wyposażone we wbudowany interfejs LAN 100Mb; USB komunikacyjny - do podłączenia do komputera | Wymagany | Zamawiający dopuszcza dostarczenie stacji komunikacyjno-ładujących nabiurkowych 230V umożliwiających jednoczesne ładowanie 4 urządzeń spełniających opisane wymagania oraz osobno stacji ładujących z zasilaczem dla 4 dodatkowych akumulatorów | (posiada / nie posiada) |
|  | W92 | Wykonawca dostarczy stacje komunikacyjno-ładujące nabiurkowe 230V umożliwiające jednoczesne ładowanie 4 urządzeń i 4 dodatkowych akumulatorów, wyposażone we wbudowany interfejs LAN 1Gb; USB komunikacyjny - do podłączenia do komputera | Pożądany | Zamawiający dopuszcza dostarczenie stacji komunikacyjno-ładujących nabiurkowych 230V umożliwiających jednoczesne ładowanie 4 urządzeń spełniających opisane wymagania oraz osobno stacji ładujących z zasilaczem dla 4 dodatkowych akumulatorów | (posiada / nie posiada) |
|  | W93 | Wykonawca dostarczy stacje komunikacyjno-ładujące nabiurkowe 230V pojedyncze umożliwiające jednoczesne ładowanie 1 urządzenia i 1 dodatkowego akumulatora, wyposażone we wbudowany interfejs LAN 100Mb; USB komunikacyjny - do podłączenia do komputera | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | W94 | Dla każdej stacji nabiurkowej ładująco-komunikacyjnej Wykonawca dostarczy niezbędne kable zasilające oraz kable patchcord o dł. 1,5m każdy, w liczbie pozwalającej na komunikację wszystkich jednocześnie podłączonych urządzeń z siecią LAN Zamawiającego | Wymagany | Jeśli stacja posiada jedno złącze ethernet (obsługujące wszystkie podłączone terminale) to Wykonawca dostarczy jeden kabel patchcord, jeśli natomiast stacja będzie posiadała 4 złącza ethernet (osobno dla każdego terminala) to Wykonawca dołączy 4 kable patchcord | (posiada / nie posiada) |
|  | W95 | Wykonawca dostarczy dla każdego urządzenia 3 szt. szkła hartowanego na ekran telefonu o twardości 9h z oleofobową powłoką | Wymagany | Dostarczone szkło musi pokrywać całą widoczną część ekranu urządzenia, pod którym umieszczony jest wyświetlacz (jeśli fabryczne szkło ekranu pokrywa np. przyciski funkcyjne, kamerę, głośnik to te elementy również muszą znaleźć się pod dostarczanym szkłem hartowanym). | (posiada / nie posiada) |

Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły składające się na ww. urządzenie (urządzenie MTN, czytnik kodów-imager, czytnik kart mikroSD, moduły do komunikacji bezprzewodowej GSM, WLAN, Bluetooth (R), GPS, GLONASS, RFID) były zintegrowane w ramach urządzenia - muszą stanowić nieodłączną część urządzenia i spełniać wymagane normy. Oferowane urządzenie musi stanowić funkcjonalnie jedną całość, zgodnie z powyższą specyfikacją techniczną. Spełnienie normy MIL-STD 810G nie może być osiągnięte za pomocą dodatkowych etui, pokrowców, obudów.

Wymienione w tabelach biblioteki API Wykonawca dostarczy na etapie dostawy Sprzętu na 5 nośnikach CD/DVD wraz z licencjami oraz dokumentacją ich implementacji. Licencja musi umożliwiać ich zastosowanie na wszystkich dostarczonych urządzeniach, bez ograniczeń liczby użytkowników.

Wykonawca przedstawi oświadczenie Firmy FancyFon SA, potwierdzające, że dostarczane urządzenia są zarządzane przez oprogramowanie MDM FancyFon Mobility Center (FAMOC), które posiada Zamawiający.

Wymagania w zakresie systemu operacyjnego:

System operacyjny Windows 10 IoT Mobile Enterprise umożliwiający uruchamianie aplikacji napisanych w technologii Universal Windows Platform (UWP) oraz umożliwiający wykorzystanie In-process background tasks (Application.OnBackgroundActivated).

Poniżej przedstawiono niezbędne wymagane funkcjonalności systemu:

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS1 | System operacyjny w języku polskim, z klawiaturą ekranową umożliwiającą wprowadzanie polskich znaków diakrycznych (polskie znaki) | Wymagany | Nie może być zrealizowany np. poprzez spolszczenia instalowane w systemie. | (posiada / nie posiada) |
|  | WS2 | Wsparcie dla klawiatur sprzętowych | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS3 | Wsparcie dla akcesoriów USB | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS4 | Wsparcie dla zarządzania urządzeniem | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS5 | System operacyjny musi umożliwiać konfigurację nazw punktu dostępowego (APN) dla ustawień sieci GSM | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS6 | Musi oferować możliwość wytworzenia/obsługi np. własnego sklepu (katalogu) z aplikacjami, dostępnego wyłącznie wewnątrz sieci Policji, z systemu MDM FAMOC | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS7 | Musi zapewniać stabilność rozwoju, w tym gwarantować aktualizacje od razu na wszystkie dostępne na rynku urządzenia z danym systemem operacyjnym | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS8 | System musi umożliwiać zarządzanie konfiguracją urządzenia przez służby IT (certyfikaty urządzeń do uwierzytelnienia, profile dostępu do sieci WiFi/VPN, zdalna instalacja aplikacji firmowych, polityki konfiguracji) za pomocą systemu MDM FAMOC | Wymagane | Zamawiający posiada rozwiązanie MDM: FAMOC Firmy FancyFon S.A. | (posiada / nie posiada) |
|  | WS9 | System operacyjny musi umożliwiać uruchamianie w jego środowisku aplikacji napisanych w technologii Universal Windows Platfform (UWP) | Wymagane |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS10 | System operacyjny musi umożliwiać wykorzystanie In-process background tasks (Application.OnBackgroundActivated) | Wymagane |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS12 | Umożliwiający uruchomienie i działanie aplikacji Klienta Mobilnego SWD, działająca w trybie modern UI, napisanej w technologii Universal Windows Platfform (UWP) | Wymagane |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS13 | System operacyjny urządzeń, musi umożliwiać komunikację (odbieranie komunikatów przychodzących) z urządzeniem za pomocą socket'ów, również wtedy gdy urządzenie jest "uśpione". | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS14 | Umożliwiający implementację wymaganej funkcjonalności modułów funkcjonalnych - programowalne przyciski, imager –czytnik kodów, RFID, kamery w posiadanej przez Policję aplikacji Klienta Mobilnego SWD napisanej w UWP. Dostarczone API dla systemu operacyjnego musi zawierać gotowy kod obsługujący wymienione elementy zgodnie ze specyfikacją, przygotowany do implementacji w aplikacji Klienta Mobilnego SWD napisanej w UWP. Oprogramowanie zostanie przekazane bez ograniczeń czasowych, do zastosowania na wszystkich dostarczonych urządzeniach, do zastosowań w Policji. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację dla dostarczonych kodów oraz przykładową aplikację. | Wymagane |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS15 | Możliwość konfiguracji blokady ekranu dotykowego | Wymagany | Np. blokada ekranu po określonym czasie bezczynności, po którym do ponownego zalogowania niezbędne jest uwierzytelnienie się | (posiada / nie posiada) |
|  | WS16 | Obsługa połączeń głosowych | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgodność ze standardami | WS17 | Obsługa sieci transmisji danych w standardzie 2G, 3G, 4G, LTE (GPRS/EDGE/ WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+) | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS18 | Obsługa GPS | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS19 | Obsługa transmisja Bluetooth z możliwością bezpiecznego parowania i zapamiętywania urządzeń zewnętrznych. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacji wewnętrznych i prawnych wymagań odnośnie bezpieczeństwa | WS20 | Możliwość zautomatyzowanego stosowania i konfiguracji przyjętych polityk bezpieczeństwa przy użyciu narzędzi zarządzania MDM FAMOC. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WS21 | System niewymagający dostępu do sieci Internet i niewymagający tworzenia kont użytkowników/administratorów w internetowych usługach producenta systemu - urządzenia będą działały w wydzielonej sieci wewnętrznej. System zainstalowany na urządzeniach musi być aktywowany, nie wymagający jego dodatkowej rejestracji. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

Warunki równoważności:

Zamawiający dopuszcza urządzenia z systemem operacyjnym równoważnym, pod warunkiem przepisania na niego aplikacji Klienta Mobilnego SWD posiadanej przez Zamawiającego,  spełniając wymagania podane w tabelach.

Produkt równoważny musi spełniać wymagania opisane w poniższych tabelach.

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WSR1 | System operacyjny w języku polskim, z klawiaturą ekranową umożliwiającą wprowadzanie polskich znaków diakrycznych (polskie znaki) | Wymagany | Nie może być zrealizowany np. poprzez spolszczenia instalowane w systemie. | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR2 | Wsparcie dla klawiatur sprzętowych | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR3 | Wsparcie dla akcesoriów USB | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR4 | Wsparcie dla zarządzania urządzeniem | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR5 | System operacyjny musi umożliwiać konfigurację nazw punktu dostępowego (APN) dla ustawień sieci GSM | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR6 | Musi oferować możliwość wytworzenia/obsługi np. własnego sklepu (katalogu) z aplikacjami, dostępnego wyłącznie wewnątrz sieci Policji, z systemu MDM FAMOC | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR7 | Musi zapewniać stabilność rozwoju, w tym gwarantować aktualizacje | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR8 | System musi umożliwiać zarządzanie konfiguracją urządzenia przez służby IT (certyfikaty urządzeń do uwierzytelnienia, profile dostępu do sieci WiFi/VPN, zdalna instalacja aplikacji firmowych, polityki konfiguracji) za pomocą systemu MDM FAMOC | Wymagane | Zamawiający posiada rozwiązanie MDM: FAMOC Firmy FancyFon S.A. | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR10 | Możliwość konfiguracji blokady ekranu dotykowego | Wymagany | Np. blokada ekranu po określonym czasie bezczynności, po którym do ponownego zalogowania niezbędne jest uwierzytelnienie się | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR11 | Obsługa połączeń głosowych | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgodność ze standardami | WSR12 | Obsługa sieci transmisji danych w standardzie 2G, 3G, 4G, LTE (GPRS/EDGE/ WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+) | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR13 | Obsługa GPS | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR14 | Obsługa transmisja Bluetooth z możliwością bezpiecznego parowania i zapamiętywania urządzeń zewnętrznych. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacji wewnętrznych i prawnych wymagań odnośnie bezpieczeństwa | WSR15 | Możliwość zautomatyzowanego stosowania i konfiguracji przyjętych polityk bezpieczeństwa przy użyciu narzędzi zarządzania MDM FAMOC | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR16 | System niewymagający dostępu do sieci Internet i niewymagający tworzenia kont użytkowników/ administratorów w internetowych usługach producenta systemu - urządzenia będą działały w wydzielonej sieci wewnętrznej. System zainstalowany na urządzeniach musi być aktywowany, nie wymagający jego dodatkowej rejestracji. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

| Cecha | Kod wymagania | Parametr | Wymagany /pożądany | Uwagi, objaśnienia, opis | Oferowane urzadzenie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikacja Klienta Mobilnego SWD | WSR17 | System operacyjny urządzeń musi umożliwiać uruchamianie i poprawne działanie w jego środowisku aplikacji Klienta Mobilnego SWD, którą Wykonawca przepisze na oferowany system operacyjny na podstawie posiadanej i wykorzystywanej przez Zamawiającego aplikacji Klienta Mobilnego SWD napisanej w technologii Universal Windows Platfform (UWP) działającej w trybie modern UI. | Wymagany | Zamawiający udostępni wybranemu w postępowaniu Wykonawcy na potrzeby wykorzystania przy realizacji Przedmiotu umowy kody źródłowe obecnie wykorzystywanej aplikacji Klienta Mobilnego SWD będące własnością Zamawiającego jak również opisy wykorzystywanych interfejsów, celem przepisania aplikacji dla oferowanych urządzeń oraz systemu operacyjnego oferowanego wraz z urządzeniami. | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR18 | Przepisana aplikacja musi działać prawidłowo na urządzeniach różnych producentów, o różnej przekątnej ekranu (od 4,7" do 12"), przy założeniu wykorzystania na nich tego samego systemu operacyjnego. | Wymagany | Uwaga: Z wyłączeniem czytników kodów, dedykowanych przycisków funkcyjnych. Fragment kodu przepisywanej aplikacji odpowiedzialnej za ww. moduły musi być w łatwy sposób możliwy do zmiany i powinien stanowić w aplikacji odrębny blok/bibliotekę. | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR19 | System operacyjny urządzeń, musi umożliwiać komunikację (odbieranie komunikatów przychodzących) z urządzeniem za pomocą socket'ów, również wtedy gdy urządzenie jest "uśpione". | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR20 | Przepisana na dany system operacyjny aplikacja Klienta Mobilnego SWD musi mieć zaimplementowaną wymaganą funkcjonalność modułów - programowalne przyciski, imager SCR, RFID, kamera. Aplikacja ta zostanie przekazane w formie kodów źródłowych oraz gotowej, skompilowanej aplikacji możliwej do instalacji na urządzeniach za pośrednictwem systemu MDM FAMOC. Oprogramowanie zostanie przekazane bez ograniczeń czasowych, do zastosowania przez Zamawiającego na dowolnych urządzeniach, bez ograniczeń czasowych i z możliwością pełnej modyfikacji kodów. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację zgodnie z wymaganiami OPZ oraz Umową. Całość zostanie dostarczona na 5 nośnikach CD/DVD zgodnie z wymaganiami OPZ oraz Umową. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR21 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu na ww. płytach biblioteki API dla oferowanego systemu operacyjnego, zawierające gotowy kod obsługujący programowalne przyciski, imager SCR, RFID, kamera. Oprogramowanie to zostanie przekazane bez ograniczeń czasowych, do zastosowania na wszystkich dostarczonych urządzeniach, do zastosowań w Policji. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację dla dostarczonych kodów. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR22 | Urządzenia muszą posiadać certyfikat GMS (Google Mobile Services). Certyfikat należy złożyć wraz z ofertą. | Wymagany | Zamawiający nie wymaga usług GMS, ale wymaga certyfikatu GMS zapewniającego, że na tym modelu urządzeniu działają one prawidłowo | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR23 | System obsługujący cichą instalację z systemu MDM FAMOC | Wymagany |  |  |
|  | WSR24 | Gwarancja na przepisaną aplikację Klienta Mobilnego SWD wyniesie 12 miesięcy. W tym czasie Wykonawca gwarantuje usuwanie wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego błędów. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR25 | W aplikacji ani jej interfejsie GUI nie będzie zamieszczonych informacji o jej Wykonawcy. | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |
|  | WSR26 | Ewentualne błędy w aplikacji w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę adres e-mail i usuwane przez Wykonawcę w terminie podanym w Załączniku nr 3 do Umowy „Wymagania gwarancyjne i serwisowe” | Wymagany |  | (posiada / nie posiada) |

Zamawiający, w terminie do dnia złożenia ofert, umożliwi zapoznanie się z posiadaną aplikacją Klienta Mobilnego SWD oraz kodem źródłowym aplikacji wyłącznie w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek potencjalnych Wykonawców.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić listę osób, które wezmą udział w spotkaniu oraz:

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności dla każdej osoby ,która weźmie udział w spotkaniu (potwierdzoną – za zgodność z oryginałem; zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku). Kierowane do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o udzielenie informacji o osobie, powinno dotyczyć kartoteki karnej. Ponadto w ww. formularzu nie należy wypełniać pkt 11 pn. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie,

- uwierzytelnioną kopię ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli co najmniej „poufne” wydanego w trybie art. 23 ustawy o ochronie informacji niejawnych, dla każdej osoby, która weźmie udział w spotkaniu.

Zamawiający dopuści do uczestnictwa w spotkaniu jedynie osoby spełniające powyższe wymogi, jednakże zaznacza, że te osoby będą musiały przed rozpoczęciem spotkania podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyny, dla której nie wyraża zgody na uczestnictwo osoby lub osób wskazanych przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje maksymalnie do 7 godzin na wgląd do aplikacji i kodów źródłowych dla każdego z potencjalnych Wykonawców, przy czym z każdej Firmy może wziąć udział maksymalnie 5 osób.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku dużego zainteresowania może zostać zorganizowane spotkanie łączone jednocześnie z kilkoma Firmami.

A. Skrócony opis wymagań w zakresie aplikacji Klienta Mobilnego SWD:

Aplikacja Klienta Mobilnego SWD umożliwia m.in.:

- przeprowadzanie sprawdzenie osób, pojazdów, rzeczy, dokumentów bazie danych Systemu Poszukiwawczego Policji (SPP)

- rejestrowanie interwencji własnych

- przesyłanie oraz zapoznawanie się z dyspozycjami, meldunkami i komunikatami

- zmiany statusów patrolu.

- aplikacja ma mieć możliwość jej prawidłowego działania na urządzeniach o przekątnych ekranu od 4,7" do 12"

- Wykonawca przygotowując aplikację, dostosuje ją w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystywała wielkość ekranu i rozdzielczości (tzw. adaptowalny interfejs użytkownika), dopuszcza się sytuację, w której okno aplikacji na urządzeniach 4,7"-6" będzie nieznacznie różnić się od okna urządzenia o większej przekątnej, jeśli będzie to wynikało z poprawy funkcjonalności i czytelności aplikacji. Aplikacja musi wykorzystywać również funkcjonalności oferowane przez ww. systemy operacyjne, np. zablokowanie ekranu nie powoduje wyłączenia modułów GPS/GLONASS/GSM.

- Aplikacja musi być zoptymalizowana i dostosowana (poddana modyfikacjom wymaganym przez dany system operacyjny np. obsługa fizycznych przycisków, wbudowanych czytników, diod Led itp.)

- Aplikacja ma wykorzystywać wbudowany odbiorniki GPS i Glonass jak również umożliwiać sczytanie dokumentów (kodów 1D, 2D, MRZ) obowiązujących w Polsce. Urządzenia będą wyposażone w czytnik tzw. imager czytający wszystkie ww. kody po wybraniu fizycznego przycisku odczytu. Prawidłowo sczytany kod jest kopiowany do pamięci i powinien automatycznie, przez aplikację zostać rozpoznany, a pole powinno zostać prawidłowo wypełnione sczytanymi danymi.

Np. funkcjonariusz legitymuje osobę po "Nazwisku, Imieniu i dacie urodzenia", uruchamia odczyt kodu MRZ np. z dowodu osobistego. Do pamięci urządzenia zostanie odczytany kod

X<NRDOWODU0000<<<<<<<<<<<<<<<

DATAUR000000X0000000<<<<<<<<<<<X

Nazwisko<<Imię<<<<<<<<<<<<<

a formularz musi zostać uzupełniony o dostępne w dokumencie dane, tj. np. kod z trzeciej linii (nazwisko i imię, które są oddzielone znakami <<), oraz z drugiej linii data urodzenia (prawidłowo przekonwertowana do wymaganego formatu).

- Aplikacja musi być odporna na błędy użytkownika, np. nie powinna wypełnić ww. pól w przypadku gdy odczytany zostanie kod MRZ z dowodu rejestracyjnego. Bibliotekę do odczytu danych z kodu MRZ dostarcza Wykonawca Umowy.

- aplikacja dla urządzeń bez fizycznego czytnika-imagera, ma umożliwić odczyt kodów za pomocą wbudowanej kamery

- Aplikacja musi działać bez żadnych opóźnień. Przejścia między kolejnymi ekranami muszą odbywać się płynnie. (pobranie/zapytanie do systemu SWD będzie wiązało się z opóźnieniem wynikającym z transmisji i czasu odpowiedzi z poszczególnych baz).

- rozmieszczenie poszczególnych przycisków/pól w aplikacji musi być zgodne z udostępnioną aplikacją Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację, jeśli będzie to pozwalało na zoptymalizowanie i poprawę-ułatwienie obsługi aplikacji.

B. Wymagania w zakresie dokumentacji dla przepisanej aplikacji Klienta Mobilnego SWD

## Wymagania ogólne

- Język.

  - Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim.

1.2. Dokumentacja dla developerów, dokumentacja standardowa komponentów producentów zagranicznych do wykorzystania przez służby techniczne IT może być przyjęta w języku angielskim.

- Postać i forma.

  - Dokumentacja powinna być pogrupowana tematycznie i zawierać spis i charakterystykę wszystkich składników dokumentacji oraz powinna być dostarczona:

    - jeden egzemplarz w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych              egzemplarzy,

    - w postaci elektronicznej - w formie plików w formacie DOC oraz PDF lub innego powszechnie dostępnego formatu dokumentów elektronicznych (HTML itp.);

  - Każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji identycznej jak aktualna wersja aplikacji, którą opisuje (wraz z datą produkcji lub dostawy);

  - Suplementy do dokumentacji muszą być spisane w odrębnej liście (numer suplementu oraz datę wydania i wersję aplikacji).

- Wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się będą wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

  - Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje.

  - Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych

dokumentów, oraz fragmentów tego samego dokumentu jak również całej dokumentacji.

  - Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu/aplikacji.

  - Spójność i niesprzeczność dokumentów, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumentach, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- Spis dokumentów zewnętrznych.

  - Jeżeli w dokumentacji występuje odwołanie do innych źródeł wymagany jest spis wszystkich użytych dokumentów zewnętrznych i miejsce publikowania;

  - Procedury nie mogą zawierać sformułowań typu „zgodnie ze standardową procedurą...”;

  - W przypadku odniesień do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona lub zostać bardzo precyzyjnie wskazana (dostarczona w postaci trwałej kopii w przypadku dostępu do zasobów internetowych), a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej;

- Aktualizacja dokumentacji.

  - Aktualizacja dokumentacji w trakcie gwarancji nie może być opóźniona o więcej niż 1 miesiąc od odbioru.

- Zasady licencjonowania.

  - Dokumentacja musi zawiera pełną charakterystykę licencjonowania wszystkich elementów aplikacji i środowiska;

- Polityka rozwoju oprogramowania.

  - Dokumentacja powinna definiować możliwości dostosowywania aplikacji do zmieniającej się technologii i rozwiązań; w szczególności aplikacja musi być w stanie korzystać z nowych wersji systemu operacyjnego - rodziny np. Android od wersji 5.0 wzwyż itd., wykorzystywanego oprogramowania i narzędzi zastosowanych do budowy i eksploatacji aplikacji, najpóźniej w ciągu jednego roku od dnia wprowadzenia nowej wersji i wspierać wersje do czasu wycofania jej przez producenta.

- Ograniczenia.

  - spis wszelkich informacji o ograniczeniach w zakresie technologii, sprzętu, aplikacji;

  - dopuszczalnych wersji użytych komponentów;

## Dokumentacja użytkownika.

- Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich funkcjonalności i właściwości dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i eksploatację aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności dokumentacja powinna zawierać:

  - Opis instalacji

  - opis zarządzania autoryzacją i autentykacją użytkowników;

  - opis interfejsu użytkownika oraz opis zasad budowy dialogu z 	użytkownikiem;

  - opis specyficznych elementów konfiguracji interfejsu użytkownika; (personalizacja interfejsu, zasad dialogu);

  - podręcznik użytkownika powinien zawierać informacje z zakresu obsługi wszystkich funkcjonalności biznesowych.

  - opis błędów, które mogą się pojawić podczas pracy z systemem; metody obsługi błędów, np. o sposobach odwoływania błędnych operacji wykonywanych przez użytkownika

  - sposoby uruchamiania oraz kończenia pracy z systemem,

  - opis procedur przetwarzania danych dostępnych dla użytkownika (opis procesów lub diagramy procesów);

## Dokumentacja eksploatacyjna oraz techniczna.

- Każda funkcja w kodzie powinna zawierać krótki opis co dana funkcja robi. Każdy moduł powinien mieć nagłówek, z krótkim opisem co dany moduł robi. Rodzaje wymaganych komentarzy w kodzie aplikacji:

- komentarze przy opisie deklarowanych obiektów,

- komentarze jako objaśnienie fragmentów programów,

- komentarze blokowe, opisujące funkcje i parametry podprogramów,

- komentarze ograniczające wskazujące początek i koniec procedury lub zakres instrukcji złożonych,

- komentarze rozdzielające.

- Listing programu (kody źródłowe wszystkich plików wchodzących w skład programu) ma stanowić załącznik do dokumentacji

- W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację aplikacji informatycznej. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:

  - opis architektury technicznej;

    - Wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy aplikacji zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany),

    - dla komponentów innych dostawców, należy dokładnie określić wykorzystywane i dopuszczalne wersje;

- Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:

  - Minimalne parametry sprzętowe dla aplikacji (architektura, procesor, pamięć, przestrzeń dyskowa);

    - systemy operacyjne obsługujące aplikację,

- Opis konfiguracji aplikacji.

  - Opis konfiguracji dostarczonego oprogramowania

  - Konfiguracja musi obejmować wersję aplikacji, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych aplikacji wraz z opisem użycia, katalogi instalacyjne, położenie plików konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, itp.

- Mapa i opis Interfejsów

  - Interfejsy muszą zawierać szczegółowy opis techniczny, w szczególności zawierać informację o: typie interfejsu, wykorzystywanych protokołach, portach sieciowych, strukturze interfejsu, itp. oraz o zakresie wymiany danych i sposobu kontroli prawidłowości działania.

- Opis struktur danych.

Opis wykorzystywanych struktur danych musi w szczególności zawierać kryteria walidacji danych wejściowych, opis zmiennych konfiguracyjnych.

- Opis wymagań sprzętowych, systemowych, sieciowych itp.

Wymagania dla poszczególnych komponentów architektury, odniesienia do oczekiwanych wymagań wydajnościowych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa (minimalny, maksymalny, rekomendowany).

- Procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz aktualizacji.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku tworzenia lub zmian w środowisku;

- Dokumentacja administracyjna związanych z poprawną eksploatacją

Opis rutynowych czynności administracyjnych (jeśli występują) dla aplikacji oraz działań pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa; opis zasad pielęgnacji i utrzymania aplikacji.

- Procedury standardowe:

opis możliwości stosowania standardowych procedur poprawnej eksploatacji dla rozwiązań wspierających (sprzętowych lub aplikacyjnych).

- Dokumentacja procesu parametryzacji:

wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów systemu wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości oraz stosowanych wartości domyślnych.

- Dokumenty z testów:

plan testów, scenariusze testowe i protokoły z testów akceptacyjnych, wydajnościowych, oraz testów bezpieczeństwa w tym ciągłości działania (przełączanie, odtwarzanie, weryfikacja poprawności).

- Dokumentacja wdrożeniowa.

  - dokumentacja parametryzacji:

wyszczególnienie wartości wszystkich ustawionych parametrów użytkowych zarówno samej aplikacji jak i pozostałych komponentów systemu, parametry systemu operacyjnego oraz parametry sprzętu;

  - dokumentacja uruchomieniowa:

opisuje wszystkie istotne kroki (czynności) wykonane w celu pierwszego uruchomienia aplikacji/systemu, testy uruchomieniowe;

  - dokumentacja pilotażowa:

jeśli był stosowany w trakcie wdrożenia pilotaż jako element stabilizacji i testów.

- Wersjonowanie:

Opis zasad wersjonowania i sposobu patchowania aplikacji.

- Zalecenia:

Opis zasad i zaleceń strojenia aplikacji.

## Dokumentacja bezpieczeństwa

- Zestaw dokumentacji szczegółowo opisujących zastosowane rozwiązania dotyczących spełniania wymagań ogólnych (zgodnie z wymaganiami prawa) oraz specyficznych zamawiającego dot. bezpiecznej eksploatacji. Dokumentacja, w szczególności, powinna zawierać:

  - opis zastosowanych mechanizmów ochrony przed naruszeniem zasad dostępu (poufności), integralności, niezaprzeczalności, wiarygodności oraz opis mechanizmów udostępniania, autoryzacji w tym autoryzacji operacji szczególnych;

  - opis zastosowanych mechanizmów logowania zdarzeń, śladu audytowego oraz kontroli i monitorowania działań w aplikacji/systemie w tym wszelkich prób naruszenia zasad bezpieczeństwa;

  - opis zabezpieczeń interfejsów oraz opis metod zapewnienia poufności i kontrolowalności tych kanałów przepływu informacji;

  - dokumentacja z testów bezpieczeństwa aplikacji wykonanych przez Wykonawcę.

## Dokumentacja technologiczna.

Zawiera opis wszystkich właściwości, cech i funkcjonalności pozwalających na ocenę sposobu i jakości wykonania a także zapewniający możliwości dalszego niezależnego rozwoju aplikacji informatycznej w tym jej przenoszalność na inne urządzenia. Dokumentacja taka dzieli się na część obligatoryjną oraz opcjonalną.

- Dokumentacja obligatoryjna.

  - określenie lub opis zastosowanej technologii informatycznej wykorzystanej do projektowania, wytwarzania i testowania aplikacji, jeśli zastosowano technologie standardowe wystarczy wskazanie na źródło ogólnie dostępnej dokumentacji, jeśli jest to technologia własna lub niestandardowa należy dostarczyć adekwatna dokumentację tej technologii;

  - opis architektury logicznej aplikacji zawierający wyszczególnienie i opis wszystkich wykorzystanych oddzielnych komponentów;

  - opis przepływu danych, wywołań i interakcji pomiędzy wszystkimi oddzielnymi komponentami aplikacyjnymi (modułami), w szczególności komponentami innych dostawców (wymagane jest podanie nazwy dostawcy, produktu, wersji oraz dostarczenie pełnej dokumentacji tego komponentu);

    - opis dostępnych interfejsów programistycznych (API, SDK),

    - wymagane jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji wykonawczej - projekt techniczny oraz dokumentacja powykonawcza.

- Pozostałe dokumenty .

  - dokumentacja opisująca zasady i sposób budowy środowiska developerskiego oraz testowego;

    - w przypadku metodyk obiektowych wymagany w UML jest co najmniej: diagram przypadków użycia, diagram struktur, diagram zachowań;

  - możliwość zastosowania innych narzędzi lub technologii programistycznych;

  - szczegółowa dokumentacja udostępnionych interfejsów programistycznych (API, SDK);

# Footnotes

o ile spełniają w dniu publikacji aktualizacji, wymagania techniczne przedstawione przez producenta systemu

System MDM nie jest przedmiotem Zamówienia

System MDM nie jest przedmiotem Zamówienia