Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  regeneracji/naprawy głowic silników do pojazdów służbowych obsługiwanych/naprawianych przez stację obsługi BLP Komendy Głównej Policji.

      - Usługi wykonywane będą sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

      - Wykaz operacji wchodzących w skład wykonania usługi naprawy/regeneracji głowic:

- Planowanie głowicy +sprawdzenie szczelności,

- Spawanie głowicy,

- Wymiana 1 kpl. gniazd zaworowych (1cylinder),

- Wymiana 1 kpl. prowadnic zaworowych (1 cylinder),

- Obróbka 1 kpl. gniazd zaworowych (1 cylinder),

- Szlifowanie 1 kpl. zaworów (1cylinder),

- Wstawienie tulei świecy zapłonowej,

- Obróbka łoża wałka rozrządu i montaż wałka,

- Zawór wydechowy (1 szt.),

- Zawór ssący (1 szt.),

- Prowadnica ssąca (1 szt.)

- Prowadnica wydechowa (1szt.),

- Uszczelniacze zaworów (1 kpl.)

      - Wykonawca dokona regeneracji/naprawy głowicy poprzez wymianę wszystkich jej zużytych elementów, po uprzedniej ocenie stopnia ich zużycia. Regeneracja musi doprowadzić do pełnego przywrócenia parametrów części nowej, nadanych fabrycznie przez producenta.

      - Wszystkie części zamienne użyte do wykonania usługi, muszą być fabrycznie nowe       i dopuszczone do obrotu rynkowego

      - Po regeneracji/naprawie element musi być gotowy do montażu.

      - W przypadku braku  możliwości technicznych lub zasadności ekonomicznej do regeneracji/naprawy głowicy, Wykonawca poinformuje pisemnie (dopuszczalne: fax.             i e-mail) Zamawiającego oraz nie pobierze opłat z tytułu dokonanej ekspertyzy.

      - Materiały użyte w czasie napraw, stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

      - Koszt regeneracji/naprawy głowicy, nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu.

      - Wykonawca na własny koszt, bez względu na ilość, dokona odbioru zgłoszonej do regeneracji/naprawy głowicy oraz dostarczy ją po wykonanej usłudze do stacji obsługi KGP w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 w terminie do …… dni roboczych, od dnia otrzymania zgłoszenia.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, od momentu odbioru do czasu przekazania uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

      - Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę głowicy po wykonanej regeneracji/naprawie.

      - W razie reklamacji regenerowanej/naprawianej głowicy która została zamontowana                  w pojeździe, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni roboczych do dokonania oceny jej funkcjonowania.

      - W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca na własny koszt w terminie  nie dłuższym niż ….. dni robocze, dokona wymiany na wolny od wad lub dokona ponownej naprawy wadliwego podzespołu, z zachowaniem zasad określonych w pkt. 7.

# WARUNKI OCENY OFERT

- Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.),tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, uwzględniającą podatek od towarów              i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Wszelkie koszty i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

- Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.

- Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na usługi będące przedmiotem zamówienia.

- Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów – cena oferty brutto -85 % oraz termin wykonania usługi- 15 %.

Opis kryterium:

Cena oferty - C punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej                    w formularzu ofertowym:

    - znaczenie kryterium przy ocenie oferty wynosi 85 %

    - Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 85 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

Cmin

C = ----------- x 85

Cbad

gdzie: Cmin – najniższa cena oferty (najniższa wartość oferty brutto ) [PLN],

Cbad – cena oferty badanej (wartość badanej oferty brutto) [PLN]

Termin wykonania usługi  - T punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie czasu  wykonania usługi, określonego w ilości dni roboczych*, podanego w formularzu ofertowym:

1)	znaczenie kryterium przy ocenie oferty wynosi 15 %

2)	Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas wykonania przedmiotu zamówienia otrzyma 15 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

Tmin.

T = ----------- x 15

Tbad.

gdzie: Tmin. – najkrótszy czas wykonania usługi, podany w dniach roboczych,

Tbad. – czas wykonania usługi oferty badanej, podany w dniach roboczych.

* - dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej,

W = C + T

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyżej określonych wzorów.