OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA

CIĄGNIKA DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM

WARSZAWA   2016 r.

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla ciągnika do zastosowań komunalnych (zwanego w dalszej części specyfikacji – ciągnikiem komunalnym)  wraz                                  z osprzętem (pług odśnieżny).

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 t. j. z poźn. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).

- PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

- ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupie ciągników komunalnych wraz  z osprzętem (pług odśnieżny) przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

- WYMAGANIA STANDARDOWE

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Ciągnik komunalny wraz z osprzętem (pług odśnieżny) przeznaczony będzie do wykonywania czynności odśnieżania i sprzątania na terenie obiektów Komendy Głównej Policji.

1.2	Warunki eksploatacji

Ciągnik komunalny musi być przystosowany do:

1.2.1	eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

1.2.2	jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3	przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4	napraw w resortowych stacjach obsługi lub autoryzowanych stacjach obsługowo naprawczych producenta.

1.3	Wymagania formalne

    - Ciągnik komunalny musi posiadać świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wystawione zgodnie  z art. 70s Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

W celu potwierdzenia, czy oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) świadectwa dla oferowanego typu pojazdu przeznaczonego dla Zamawiającego zgodnie z art. 70s ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym– (np. świadectwa zgodności WE lub świadectwa zgodności).

Dokument może posiadać formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.3.2	Dostarczony ciągnik komunalny musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie może być wcześniej użytkowany lub eksploatowany.

1.3.3 	Dostarczony ciągnik musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w Książce gwarancyjnej ciągnika.

### 1.4	Wymagane parametry techniczne ciągnika komunalnego

1.4.1	Wymagania techniczne ogólne

1.4.1.1  Ciągnik komunalny z kabiną bezpieczną, w pełni przeszkloną, dwudrzwiową.

1.4.1.2	Z wentylacją i ogrzewaniem z regulacją siły nadmuchu.

1.4.1.3	Uchylane okna boczne i tylne.

1.4.1.4	Spryskiwacz i elektryczna wycieraczka szyby przedniej, elektryczna wycieraczka szyby tylnej.

1.4.1.5	Lusterka boczne.

1.4.1.6	Światło ostrzegawcze o barwie światła pomarańczowej z kloszem wykonanym                   z poliwęglanu posiadające homologację.

1.4.1.7	Reflektory robocze przednie i tylne w dachu kabiny.

1.4.1.8	Końcówka tłumika nie może wystawać poza obrys kabiny (na wysokości).

1.4.1.9	Masa własna ciągnika max. 3.600 kg (według danych  z pkt 2.1.1. ze świadectwa zgodności WE).

1.4.1.10	Długość całkowita ciągnika nie większa niż 4.300 mm (według danych  z pkt 2.7.2.1. ze świadectwa zgodności WE).

1.4.1.11	Szerokość nie mniejsza niż 1.930 mm (według danych  z pkt 2.7.2.2. ze świadectwa zgodności WE).

1.4.1.12	Rozstaw osi max. 2.350 mm (według danych z pkt 2.5. ze świadectwa zgodności WE).

1.4.1.13	Prześwit min. 380 mm (wg deklaracji producenta).

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	Silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), turbodoładowany,                        4-cylindrowy, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO III lub STAGE III chłodzony cieczą.

1.4.2.2	Pojemność skokowa nie mniejsza niż 4.200 cm3 (według danych  z pkt. 3.2.1.7. ze świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 54 kW i nie większa niż 60 kW (według danych  z pkt. 3.6. ze świadectwa zgodności WE typu).

1.4.2.4	Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm (wg deklaracji producenta),

1.4.2.5	Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 95 dm3 paliwa, (wg deklaracji producenta).

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

      - Układ hamulcowy – hamulce robocze tarczowe, hamulec postojowy mechaniczny (według danych z pkt. 8 ze świadectwa zgodności WE).

      - Instalacja hamulcowa przyczep – pneumatyczna, dwuprzewodowa lub dwuprzewodowa + jednoprzewodowa.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1	Układ kierowniczy ze wspomaganiem  (według danych z pkt. 7.1. ze świadectwa zgodności WE).

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1	Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana,

1.4.5.2	Napęd na cztery koła - 4WD (według danych z pkt 1.1.3. ze świadectwa zgodności WE).

      - Liczba biegów do przodu min. 10 (według danych  z pkt 4.5. ze świadectwa zgodności WE).

      - Liczba biegów do tyłu min. 4 (według danych  z pkt 4.5. ze świadectwa zgodności WE).

      - Biegi pełzające lub/i rewers.

      - Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej.

      - Mechanicznie lub automatycznie załączany napęd osi przedniej.

    - Wymagania techniczne dla układu hydraulicznego i WOM

      - Wydatek pompy hydraulicznej min. 50 l/min.

      - Ciśnienie nominalne min. 17 MPa.

1.4.6.3	Układ zawieszenia narzędzi trzypunktowy (TUZ) – ISO kat. I lub II, tylny WOM pracujący z prędkościami w zakresie min. 540 lub 1000 obr/min.

1.4.6.4	Przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ).

1.4.6.5	Rozdzielacz hydrauliczny min. 2-sekcyjny.

1.4.6.6	Ilość złączy hydraulicznych min. 4 (ilość dostosowana do współpracującego wyposażenia tj. pług odśnieżny).

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V.

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia ciągnika komunalnego

1.4.8.1	Minimum dwa komplety kluczyków.

1.4.8.2	Radioodtwarzacz wyposażony, w co najmniej 2 głośniki zamontowane                      w kabinie kierowcy.

1.4.8.3	Apteczka

1.4.8.5	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

      - Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

1.4.9	Wyposażenie dodatkowe pożądane – parametr oceniany

1.4.9.1	Klimatyzacja,

1.4.9.2	Fotel pneumatyczny,

1.4.9.3	Podgrzewacz silnika ułatwiający rozruch w niskich temperaturach, zasilany ze standardowej instalacji elektrycznej 230V AC, wraz z kablem przyłączeniowym o długości minimum 10m.

### 1.5	Wymagane parametry techniczne dla pługa odśnieżnego

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne

1.5.1.1	Szerokość robocza w zakresie 2350-2730 mm.

1.5.1.2	Zawieszanie na przednim TUZ, kompatybilne z oferowanym ciągnikiem komunalnym.

1.5.1.3	Gumowa listwa zgarniająca z zabezpieczeniami sprężynowymi.

1.5.1.4	Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepu.

1.5.1.5	Minimum 4 pozycyjny, sterowany hydraulicznie z pozycji operatora (łamany na środku).

1.5.1.6  Koła podporowe (zestaw).

1.5.1.7	Ciężar max. 400 kg.

1.6	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.6.1	Ciągnik komunalny nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.6.2	Ciągnik komunalny wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

### 2. 		Wymagania jakościowe

2.1 	Ciągnik komunalny oraz osprzęt muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami                                i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

2.2 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. 	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

3.1	Instrukcje obsługi ciągnika komunalnego oraz osprzętu muszą zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi.

3.2 	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3 	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

3.4	Ciągnik komunalny musi być wyposażony w gaśnice typu samochodowego.

# VI		GWARANCJA WYKONAWCY

6.1	Ciągnik komunalny musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

6.2	Ciągnik komunalny oraz sprzęt muszą być objęte gwarancją na okres:

min. 24  miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
                               i hydrauliczne oraz wyposażenie ciągnika komunalnego,

min. 24 miesięcy - gwarancja na osprzęt ciągnika komunalnego,

licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.

6.3	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,                 z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych,                            w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

6.4	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej ciągnika komunalnego i osprzętu.

6.5	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele i przekażą je Wykonawcy telefonicznie, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem.

6.6	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie,                 nie później jednak niż w ciągu 7 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

6.7	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

6.9	Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

  - Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 6.2 realizowane będą w autoryzowanym serwisie producenta położonym                       w odległości nieprzekraczającej 40 km od siedziby Zamawiającego przy                 ul. Puławskiej 148/150 lub przez mobilny serwis producenta w miejscu garażowania pojazdu przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 57 w Warszawie.

  - W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta oraz wymianę materiałów i części zamiennych (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych) ponosi Wykonawca.

VII	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

7.1	Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych

7.1.1	Świadectwa zgodności WE

7.1.2	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

7.2	Dokumenty wymagane w fazie odbioru ciągnika komunalnego i osprzętu .

7.2.1	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

7.2.2	Do ciągnika komunalnego i osprzętu Wykonawca musi dołączyć  w języku 	polskim następujące dokumenty :

- książki gwarancyjne ciągnika i pługa ,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcje obsługi:

- ciągnika komunalnego,

- pługa odśnieżnego,

- książki przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności.

VIII 	Opis kryteriów z podaniem ich zaznaczenia i sposobu oceny oferty:

    - Kryterium, według którego Zamawiający będzie oceniał oferty, wraz z podaniem zaznaczenia (wagi) zawiera poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga % | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C)* | 80 | Minimalizacja |
| 2. | Wyposażenie dodatkowe pożądane (W)** | 15 | Maksymalizacja |
| 3. | Okres obowiązywania gwarancji (G)*** | 5 | Maksymalizacja |

*cena ciągnika wraz z pługiem zaoferowana w formularzu ofertowym.

** wyposażenie dodatkowe – pożądane przez Zamawiającego, każdy z elementów wyposażenia oceniany będzie zgodnie z punktacją podaną w pkt. 8.3, sumarycznie maksymalnie 15 pkt.

*** okres obowiązywania gwarancji minimalnie 24 miesiące, maksymalnie 48 miesięcy.

    - Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów za wymienione kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

  - Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „cena”:

C – waga 80% ( maksymalnie Wykonawca może otrzymać 80 punktów) cena wyższa od ceny najniższej oceniona zostanie w następujący sposób:

Cmin. - cena ofertowa minimalna

_______________________________       x waga kryterium

Cbad. – cena ofertowa badana

  - Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „wyposażenie  dodatkowe”:

W – waga 15% ( maksymalnie Wykonawca może otrzymać 15 punktów)

Zaoferowanie wyposażenia dodatkowego za:

Klimatyzacja – 6 pkt,

Fotel pneumatyczny – 6 pkt,

Podgrzewacz silnika ułatwiający rozruch w niskich temperaturach, zasilany ze standardowej instalacji elektrycznej 230V AC, wraz z kablem przyłączeniowym o długości minimum 10m – 3 pkt.

  - Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „długość gwarancji”:

G – waga 5% ( maksymalnie Wykonawca może otrzymać 5  punktów):

Gbad. -  gwarancja ofertowa badana

________________________________       x waga kryterium

Gmax. - gwarancja ofertowa maksymalna