……………………………

/pieczęć  Wykonawcy/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ORAZ PŁUGA

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje, jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy – oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne ciągnika |
| Dane ogólne |
| 1. | Ciągnik |  | Podać markę, model i rok produkcji |  |
| 2. | Kabina bezpieczna, w pełni przeszklona, dwudrzwiowa z wentylacją i ogrzewaniem, z regulacją nadmuchu |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 3. | Uchylne okna boczne i tylne |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 4. | Spryskiwacz i elektryczna wycieraczka szyby przedniej, elektryczna wycieraczka szyby tylnej |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 5. | Lusterka boczne 2 sztuki |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 6. | Światło ostrzegawcze o barwie światła pomarańczowej z kloszem wykonanym z poliwęglanu, posiadające homologację |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 7. | Końcówka tłumika nie może wystawać poza obrys kabiny (na wysokości) |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 8. | Reflektory robocze przednie i tylne w dachu pojazdu |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 9. | Masa własna ciągnika | max. 3600 kg | Podać według danych z pkt 2.1.1. świadectwa zgodności WE |  |
| 10. | Długość całkowita | max. 4300 mm | Podać według danych z pkt 2.7.2.1. świadectwa zgodności WE |  |
| 11. | Szerokość | min. 1930 mm | Podać według danych z pkt 2.7.2.2. świadectwa zgodności WE |  |
| 12. | Rozstaw osi | max. 2350 mm | Podać według danych z pkt 2.5. świadectwa zgodności WE |  |
| 13. | Prześwit | min. 380 mm | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |
| 14. | Silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), turbodoładowany, 4 cylindrowy, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO III lub STAGE 3, chłodzony cieczą |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ), podać normę emisji spalin |  |
| 15. | Pojemność skokowa | min. 4200 cm³ | Podać według danych z pkt 3.2.1.7. świadectwa zgodności WE |  |
| 16. | Moc znamionowa silnika | min. 54 kW max. 60 kW | Podać według danych z pkt 3.6. świadectwa zgodności WE |  |
| 17. | Maksymalny moment obrotowy | min. 300 Nm | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ), podać wartość |  |
| 18. | Pojemność zbiornika paliwa | min. 95 dm3 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ), podać wartość |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego i hamulcowego |
| 19. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  | Podać według danych z pkt 7.1.. świadectwa zgodności WE |  |
| 20. | Układ hamulcowy – hamulce robocze tarczowe, hamulec postojowy mechaniczny |  | Podać według danych z pkt 8. świadectwa zgodności WE |  |
| 21. | Instalacja hamulcowa przyczep – pneumatyczna, dwuprzewodowa lub dwuprzewodowa + jednoprzewodowa |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 22. | Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 23. | Napęd na cztery koła – 4 WD |  | Podać według danych z pkt 1.1.3. świadectwa zgodności WE |  |
| 24. | Liczba biegów do przodu | min. 10 | Podać według danych z pkt 4.5. świadectwa zgodności WE |  |
| 25. | Liczba biegów do tyłu | min. 4 | Podać według danych z pkt 4.5. świadectwa zgodności WE |  |
| 26. | Biegi pełzające lub/i rewers |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 27. | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 28. | Mechanicznie lub automatycznie załączany napęd osi przedniej |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| Wymagania techniczne dla układu hydraulicznego i WOM |
| 29. | Wydatek pompy hydraulicznej | min. 50 l/min. | Podać według danych producenta |  |
| 30. | Ciśnienie nominalne | min. 17 MPa | Podać według danych producenta |  |
| 31. | Układ zawieszenia narzędzi trzypunktowy (TUZ) – ISO kat. I lub II, tylny WOM pracujący z prędkościami w zakresie min. 540 lub 1000 obr./min. |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ). Podać prędkość WOM |  |
| 32. | Przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 33. | Rozdzielacz hydrauliczny | min. 2 sekcyjny | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 34. | Ilość złączy hydraulicznych | min. 4 | Podać ilość – ilość dostosowana do współpracującego wyposażenia (szczotka + pług) |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia ciągnika |
| 35. | Komplety kluczy | min. 2 | Podać oferowaną ilość |  |
| 36. | Radioodtwarzacz, wyposażony w co najmniej 2 głośniki zamontowane w kabinie kierowcy |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ), podać ilość głośników |  |
| 37. | Apteczka sanitarna |  |  |  |
| 38. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min. 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe pożądane – parametr oceniany |
| 39. | Klimatyzacja |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 40. | Fotel kierowcy - pneumatyczny |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 41. | Podgrzewacz silnika ułatwiający rozruch w niskich temperaturach, zasilany ze standardowej instalacji elektrycznej 230W AC, wraz z kablem przyłączeniowym o długości min. 10 m - montowany przez producenta ciągnika. |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| Parametry techniczne pługa odśnieżnego |
| 1. | Szerokość robocza w zakresie | 2.350-2.730 mm | Podać szerokość roboczą |  |
| 2. | Zawieszenie na przednim TUZ, kompatybilne z oferowanym ciągnikiem komunalnym |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 3. | Gumowa listwa zgarniająca z zabezpieczeniami sprężynowymi |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 4. | Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepu |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 5. | Minimum 4 pozycyjny, sterowany hydraulicznie z pozycji operatora (łamany na środku) | min. 4 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ), podać liczbę pozycji |  |
| 6. | Koła podporowe (zestaw) |  | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań OPZ) |  |
| 7. | Ciężar | max. 400 kg | Podać ciężar |  |

….....................................................................................

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/