Załącznik nr 1

..............................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                art. 4 pkt. 8 ustawy pzp na zakup 2 szt. wózków widłowych

1.	Pełna nazwa  wykonawcy, ..................................................................................................................................................

2.	Adres, nr telefonu, faksu, mail ..................................................................................................................................................

3.	Imiona, nazwiska osoby / osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy ..................................................................................................................................................

4. Oferujemy dostawę 2 szt. wózków widłowych zgodnie z poniżej wyszczególnioną specyfikacją:

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje, jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy – oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wózek widłowy |  | Podać markę, model |  |
| 2 | Napęd silnikiem spalinowym o mocy min. 37 kW z zasilaniem benzyna +LPG |  | Podać wartość |  |
| 3. | Skrzynia biegów automatyczna |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 4. | Udźwig nominalny min. 3500 kg |  | Podać wartość |  |
| 5. | Wysokość podnoszenia min. 3300 mm |  | Podać wartość |  |
| 6. | Długość wideł min. 1000 mm |  | Podać wartość |  |
| 7. | Układ hydrauliczny dwuobiegowy - z wyodrębnionym wspomaganiem układu kierowniczego |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 8. | Przesuw boczny wideł sterowany z miejsca operatora |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 9. | Wysokość wózka z masztem złożonym max. 2300 mm |  | Podać wartość |  |
| 10. | Hamulec zasadniczy nożny ze wspomaganiem hydraulicznym |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 11. | Hamulec pomocniczy (ręczny) utrzymujący wózek z obciążeniem na pochyleniu min. 15% |  | Podać wartość |  |
| 12. | Zdolność pokonywania wzniesień min. 20% |  | Podać wartość |  |
| 13. | Czas obowiązywania gwarancji | min. 12 msc max. 36 msc | Podać wartość |  |
| 14. | Ogumienie pneumatyczne |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 15. | Siedzenie operatora wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 16. | Lusterka wsteczne panoramiczne |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 17. | Oświetlenie: pozycyjne, kierunkowskazy, stop, cofania, oświetlenie robocze (szperacz), lampa błyskowa ostrzegawcza |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 18. | Dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 19 | Rok produkcji 2016 |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 20 | Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 21 | Dokumentacja techniczno-ruchowa – DTR |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 22 | Schemat instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 23 | Certyfikat (deklaracja zgodności CE) |  | Wpisać TAK lub NIE |  |
| 24 | Przygotowanie do badania UDT |  | Wpisać TAK lub NIE |  |

za łączną cenę brutto …………………PLN, w tym VAT ……….%, słownie: …………………………………………………………….……………………………..………

(cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

5.	Akceptujemy warunki płatności opisane w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 3.

6.	Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

7.   Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r.

8.   Oświadczamy, że:

a)	zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b)	otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

c)	akceptujemy projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

d)	ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

9.	Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcy ................................................................................................................................................

............................., dnia ...................r.

miejscowość																																													...................................................................

podpis osoby (osób) upoważnionej 
do występowania w imieniu Wykonawcy

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)